编号

南京航空航天大学

毕业设计

| 题 目 | 航空发动机整机振动建模与实验验证 |
| --- | --- |
| 学生姓名 | 宋豪杰 |
| 学 号 | 031110317 |
| 学 院 | 民航与飞行学院 |
| 专 业 | 机务工程专业 |
| 班 级 | 0711303 |
| 指导教师 | 陈果 教授 |

二〇一五年六月

南京航空航天大学

本科毕业设计（论文）诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）（题目：航空发动机整机振动建模与实验验证）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。尽本人所知，除了毕业设计（论文）中特别加以标注引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

作者签名：                    年  月  日

（学号）：031110317

航空发动机整机振动建模与实验验证

# 摘   要

航空发动机整机振动特性是航空发动机研究中的重要课题。本文建立了一种有限元建模方法，并通过试验对建模方法进行了验证。

本文首先采用正弦扫描法和锤击法，对带机匣的转子试验器进行了模态试验。运用实验的方法得到了发动机的整机特性。两种试验方法对比，得到了较为准确的整机振动结果。其次，对转子试验器，进行了拆装测绘，经过简化后得到转子试验器的三维模型。然后，将三维模型使用软件划分网格，得到了转子试验器的有限元模型。进而，对有限元模型进行了计算，运用仿真建模的方法得到了发动机的整机特性。最后，我们将实验和仿真得到的结果进行对比，用实验的结果验证仿真思路的准确性。

实验和仿真结果对比表明，转子试验器的有限元建模方法对机匣振动响应的计算结果相对误差较小，计算效率较高。比较结果充分表明了该有限元建模方法可以在保证计算精度的前提下大幅度提高计算效率，该模型可以推广应用于实际航空发动机的整机振动建模分析，具有一定的工程应用价值。

关键词：整机振动、模态试验、有限元建模、

Vibration modeling and experimental verification of aircraft engine

## Abstract

Aero-engine machine vibration characteristics of aeroengine research is an important issue. This paper establishes a finite element modeling, and modeling through test method is validated.

Firstly, sinusoidal scanning method and hammering method, rotor test is carried out with the casing modal test. Experimental methods using the machine characteristics of the engine. Comparing two test methods to obtain a more accurate machine vibration results. Secondly, the rotor tester conducted disassembly mapping, obtained after a simplified three-dimensional model rotor test device. Then, the three-dimensional mesh model using the software, get a finite element model for rotor test device. Furthermore, finite element model was calculated using simulation modeling method to get the whole characteristics of the engine. Finally, we will get the results of experiments and simulations were compared to verify the accuracy of the simulation results of the experiment with the idea.

Experimental and simulation results show that the rotor test the finite element modeling results for the casing vibration response of the relative error is small, high efficiency. Comparative results fully show the finite element modeling method can greatly improve the efficiency in ensuring the accuracy of the premise, the model can be extended to the whole modeling actual aircraft engine vibration analysis, it has some value in engineering.

Key Words：Vibration of whole machine; Modal test; Finite element modeling

目录

摘   要	i

Abstract	ii

第一章  绪 论	- 1 -

1.1  课题研究背景及意义	- 1 -

1.2  国内外研究现状	- 1 -

1.3  课题研究内容及研究方法	- 2 -

第二章  有限元方法与模态分析方法	- 3 -

2.1  有限元方法	- 3 -

2.1.1 有限元方法基本理论	- 4 -

2.1.2 有限元计算方法	- 5 -

2.2  模态分析方法	- 7 -

2.2.1 模态分析基本原理	- 7 -

2.2.2 模态分析方法	- 7 -

第3章 带机匣转子试验器的模态试验	- 9 -

3.1试验器介绍	- 9 -

3.2 模态试验仪器设备	- 10 -

3.3模态实验过程	- 13 -

3.3.1基于单点正弦扫描法的模态试验	- 13 -

3.3.2基于锤击法的模态试验	- 18 -

3.4 本章小结	- 21 -

第4章带机匣转子试验器的有限元建模及仿真	- 22 -

4.1 带机匣转子试验器拆装及测绘	- 22 -

4.2 带机匣转子试验器三维几何模型的建立	- 24 -

4.3 带机匣转子试验器的有限元模型的建立	- 27 -

4.3.1 有限元建模步骤	- 27 -

4.3.2 材料参数	- 28 -

4.3.3 单元选取	- 28 -

4.3.4 网格划分	- 30 -

4.3.5 边界条件的定义	- 32 -

4.4 有限元计算	- 33 -

4.4.1 模态计算	- 33 -

4.4.2 谐响应计算	- 35 -

4.5 仿真结果与试验结果的对比	- 37 -

4.6  本章小结	- 40 -

第五章 总结与展望	- 41 -

致    谢	- 43 -

# 第一章  绪 论

## 1.1  课题研究背景及意义

航空发动机是一种精密和高度复杂的热力机械，它为飞行器提供动力。航空发动机系统受到激励产生的响应就是整机振动。由于其本身机构十分复杂，直接分析发动机整机振动比较困难。发动机设计手册中，明确规定，发动机的工作转速要避开有害共振频率[1]。整机振动问题可能会引发在密封、叶尖等处发生碰擦，进而影响航空器的性能[2]。与振动相关的课题是航空发动机设计一直在研究的重要课题，只要航空器运转，振动总是无法避免，无法消除。正因为振动是不能完全消除的，所以我们对发动机的设计过程需要研究其振动特性，用以控制和降低振动，从而减少振动给发动机带来的负面影响。

目前，对航空发动机整机振动进行的研究主要有两种方法：试验法和仿真法[3]。由于对于航空发动机的试验过程具有相对较多的不确定因素，耗费时间相对较多，囿于设备条件、试验方法、误差等等因素，通过试验来研究航空发动机的成本相对较高，同时也需要花费更多的时间和精力，而采用一种合理的仿真方法研究则减少了许多这样的困扰。因此，我们希望研究出一种合理的建模方法来估算航空发动机的振动特性。利用现有的优势，通过对带有机匣的转子试验器进行试验，得到试验结果；对试验器仿真建模，得到仿真计算的结果。最后，利用试验的结果来推测建模方法的准确性。

## 1.2  国内外研究现状

航空发动机整机特性的研究很多，目前的主要方法是有限元方法和传递矩阵法[4]。传递矩阵法的优点是数学求解简单方便，编程容易，计算量不大，对计算机配置要求不高。很多学者做了大量研究，采用传递矩阵法，子结构传递矩阵法已成为计算转子临界转速的一种经典方法。但是其建模时受到很大的限制，对于形状复杂的结构要做很多的简化，传递矩阵法将轴视为梁单元，盘系将丢失其自身振动特性，在一定程度上制约了传递矩阵法在计算整机动力特性的精确性。与传递矩阵法相比，有限单元法在建模上自由得多，可以建立复杂几何结构的模型，能够较真实地反应结构本身的动力特性，对模型进行合理离散，配合大型计算机，便可计算得到结构的动力特性。有限元法在计算时，合理建模可以很好的考虑耦合等问题。但是有限元法将连续的无限自由度问题离散成有限自由度问题，合理离离散后的模型总自由度数与计算精度和计算量直接相关，权衡计算精度与计算量，合理计算是其中一个关键问题。为了解决这一问题，目前采用有限元法研究的整机振动多数是静子、转子分开建模计算，用静子模型得到支承动刚度，再建立转子模型进行计算，采用整机建模的有限元计算则相对较少[5]。

Gerodin M 通过机匣系统进行了有限元方法建模，使用New Mark算法对该模型进行了求解[6]。

Zheng Zhao-chang等将机匣作为子结构单独处理，用有限元法得到子结构的运动方程，实现转子与机匣间的耦合建模计算[7]。

Glasgow提出采用复模态法对转子-支承-机匣系统的动力特性进行计算[8]。

北京航空航天大学高金海等研究了对航空发动机有限元建模的一些问题，针对幅板、大尺寸叶片等部件的有限元建模问题进行了讨论[9]。

南京航空航天大学陈果研究了双转子发动机机匣-支承-转子的耦合动力模型[21]，利用有限元方法对转子和机匣系统进行建模，分析了系统临界转速、应变能及不平衡响应灵敏度，以及挤压油膜阻尼器的减振特性[10]。

冯国全、朱梓根运用有限元方法，建立航空发动机整机振动仿真模型，对含有转子初始弯曲的航空发动机整机振动特性进行了研究[11]。

周海仑等以某型双转子航空发动机为研究对象，建立了航空发动机双转子-滚动轴承-机匣耦合动力学模型，运用数值积分方法对双转子航空发动机整机系统进行了动力学分析及验证[12]。

越来越多的软件公司开发针对不同对象的通用有限元软件，并集成到三维建模软件中，形成系统化的工程仿真分析系统，使有限元建模更加容易便捷。

## 1.3  课题研究内容及研究方法

本文以航空发动机转子试验器为研究对象，主要任务是利用仿真计算和实验验证的方法，建立该试验器的准确动力学模型，并研究其整机振动特性。本课题的主要研究内容主要包括以下几方面：

- 分别采用锤击法、单点正弦扫描方法两种激励方法，对该试验器进行模态试验，获得该转子试验器的模态振型、固有频率和响应特性。

- 对带机匣的转子试验器进行仿真计算分析。首先对带机匣的转子试验器进行拆装，并测绘，在UG三维建模软件建立建立转子试验器的三维实体模型。进而，将实体模型导入hypermesh软件，建立试验器的有限元模型。把有限元模型导入到ANSYS后处理计算，得到试验器的动力特性。

- 对比转子试验器试验和有限元仿真计算得到的模态振型、固有频率、响应特性，得到研究航空发动机整机振动的建模方法。

以下是我们研究内容的流程图。

图1.1 研究流程图

# 第二章  有限元方法与模态分析方法

## 2.1  有限元方法

有限元法是一种将无限的连续自由度问题离散成有限自由度问题，从而进行计算分析的数值计算方法。由于有限元法具有很强的通用性，尤其是在处理工程问题时，可靠性很高，因此在工程领域被广泛应用[13]。本文中，将采用有限元方法分析航空发动机整机振动特性。

### 2.1.1 有限元方法基本理论

许多工程问题本质上均是力学问题和物理问题，它们可以抽象出数学模型，但是只有少数简单规则的数学模型可以解出精确解。多数复杂问题无法采用解析方法计算，只能通过数值分析方法求解[14]。数值计算方法已经发展了很多年，对于偏微分方程，主要有两大类数值分析方法，包括有限差分法和有限元法。有限差分法的特点是可以直接求解方程的近似解。将连续结构离散，在单元的边界采用差分方法进行求解。有限差分法能够求解相当复杂的问题，特别是流体力学问题。但是对于固体结构问题，采用有限元法则更为合适。有限元法是一种将连续的无限自由度问题，离散成有限个自由度问题的数值计算方法。在数学方程确定之后，采用有限元计算的步骤如下：

（1）离散结构，将结构离散成若干个单元，单元之间由节点相互连接。

（2）用插值函数表示单元内节点的数值，分片的表示整个求解域的变量。将无限自由度问题离散成有限自由度的问题。

（3）通过变分原理和加权余量法，建立整个求解域内的有限元求解方程。

（4）采用数值方法求解该方程，即可得问题的解。

有限元法是一种发展相对成熟，应用广泛的数值计算方法。有限元法有其本身的一些特点，使其能够可靠高效地运行。

有限元法对复杂的结构具有很强的适应性[15]。因为有限元法的单元非常多样，从空间上，有限元单元可以是1维、2维和3维的；从形状上，有限元单元有三角形、四边形、四面体、六面体，以及退化产生的许多形状；并且各种单元之间可以相互连接，1维单元和2维、3维单元，2维单元和3维单元，四面体单元和六面体单元等。单元形式的多样化和连接方式的自由化使得有限元法可以很好的离散不同形状的结构，将各种复杂的模型离散成有限元模型。

有限元法对于不同的问题有很强的可用性。有限元方法不限制插值函数的形式，所以可以很好的解决各类场的问题，并进一步解决各类场的耦合问题，例如流体和固体相互耦合、温度场和声场相互耦合等复杂的物理问题。

有限元法具有很强的可靠性。有限元方法的理论基础是变分原理和加权余量法，在数学上已经被证明过用来求解微分方程是合理且可靠的。因此，只要数学模型正确，在单元尺寸和单元类型合理的基础上，求解就是可信的。

有限元方法的表示非常规范，各个步骤都可以表示用规范的矩阵形式表示，因此，非常适合计算机编程计算。在使用计算机操作时，非常容易实现，并且十分高效。

### 2.1.2  有限元计算方法

有限元法的应用非常广泛，其中重要一个应用就是解决动力学问题[16]。弹性动力学的基本方程为：

平衡方程  （在V域内）                       （2.1）

几何方程   （在V域内）                             （2.2）

物理方程  （在V域内）                                  （2.3）

边界条件  （在边界上）                                     （2.4）

（在边界上）                                   （2.5）

初始条件

（2.6）

其中，和分别代表惯性力和阻尼力。是i方向的体积力。

用有限元方法处理三维实体动力学问题，方法如下：

（1）连续区域的离散化

对整个求解域进行离散，由于动力学分析时，常常涉及瞬态问题，所以采用四维坐标，即在空间域进行离散。

（2）插值函数的构造

单元各节点位移可以由插值函数表示，

(2.7)

即为，

(2.8)

其中，

式中，为插值函数矩阵或形函数矩阵，为单元节点位移列阵。

（3）形成系统的求解方程

对平衡方程（式2.1）和力的边界条件（式2.5）的等效积分形式可表示如下：

（2.9）

对上式第1项进行分部积分，并代入物理方程，进行分部积分，并代入物理方程，则可得到：

（2.10）

将离散后的位移表达式2.8代入，可以得到系统的求解方程（又称为运动方程）：

（2.11）

其中，为节点的加速度向量，是节点的速度向量。M是系统的质量矩阵，C表示系统的阻尼矩阵，K是系统的刚度矩阵，Q(t)是节点的载荷向量。

忽略阻尼的影响，则式2.11可简化为，

（2.12）

令上式的右端为零，则式2.11进一步简化为，

（2.13）

式2.13即为系统的自由振动方程，由该方程可以解出系统的振型和固有频率，直接反映了系统的固有特性，又称为系统的特性方程。

## 2.2  模态分析方法

### 2.2.1 模态分析基本原理

在动力学分析中，模态分析是一切分析的基础[17]。经过模态分析，可以确定结构的固有频率、固有振型，充分了解系统的固有特性。模态分析是其他分析顺利进行的起点和前提。

### 2.2.2 模态分析方法

对一个N自由度线性结构系统，其运动微分方程如式2.11。当系统自由度很大时，方程组相互耦合，非常复杂。如何将方程转换为n个相互不耦合的独立方程组，就是模态分析的主要任务。

求解不考虑阻尼影响的系统自由振动方程，即式2.13。它的解可以假设为，

（2.14）

其中，为n阶向量，表示向量的振动频率，t为时间变量，由初始条件确定，是一个时间常数。

将式2.14代入式2.13，可得，

（2.15）

求解方程2.15，可以确定和，得到n个特征解，…，，其中特征值，…，代表系统的n个固有频率，并有，。

特征向量代表系统的n个固有振型。它们之间满足，

（2.16）

这样规定的固有振型称为正则振型，下文中的固有振型，均为正则振型。

将特征解，代入方程2.15式，可得。

（2.17）

由上式可知，当时，有，

（2.18）

表明固有振型对于矩阵是正交的。则，

（2.19）

代入式2.17可得，

(2.20)

定义

（2.21）

则特征解的性质可表示成，

(2.22)

其中，和为固有振型矩阵和固有频率矩阵。则原特征值问题可表示成，

(2.23)

式2.23即为典型的无阻尼模态分析求解的基本方程。

# 第3章 带机匣转子试验器的模态试验

## 3.1试验器介绍

如图所示的转子试验器是由606发动机设计研究所设计制造。它的支承结构简化为0-2-2形式，尺寸为真实发动机的四分之一。在结构外形上，试验器机匣与实际机匣一致。它的机构，包括叶片形状、转轴、封严篦齿、压气机等都进行了进一步简化。在动力支持上，使用电机代替核心机的供能装置。该试验器采用单转子的结构，可以通过两个接触点来用于模拟低压转子对高压转子的激励。转子试验器如图3.1所示。剖面图如图3.2所示。

## 3.2 模态试验仪器设备

根据实验室条件、转子试验器的结构特点需求，选用力锤激励式结构模态试验方法和正弦扫描法。模态试验中需要使用的测试设备包括加速度传感器、力锤、数据采集设备及模态分析系统，实验室中的相关设备及参数如下：

1）美国Endevco 30927力传感器；

2）丹麦B&K 4508压电式ICP加速度传感器；

3）美国National Instruments 9234信号采集卡；

4）美国National Instruments 9178插槽式USB机箱；

5）自主开发的Modal Analysis System模态分析系统。

6）F05A数字合成函数信号发生器/计数器

7）YE5853型电荷放大器

8）南航振动工程研究所研制的HEV-500型高能电动式激振器

9）南京佛能科技实业有限公司生产的型号HEA-500G型功率放大器

力锤及加速度传感器实物见图3.3，力锤及加速度传感器参数见表3.1、表3.2。

（a）力锤	（b）加速度传感器

图3.3 模态试验传感器

表3.1 Endevco力锤参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 22.7mv/N |
| 最大冲击力 | 1000N |
| 锤头直径 | mm |
| 锤头重 | 170g |
| 输出 | IEPE |

表3.2 B&K 4508加速度传感器参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 参考灵敏度 | 97.82mV/g |
| 频率范围 | 0.1～8kHz (±10%) |
| 量程 | 714g |
| 最大横向灵敏度比 | ≤5% |
| 重量 | 4.8g |
| 使用温度范围 | -54～121 ℃ |

试验中采用美国NI公司USB-9234动态信号采集卡，见图3.4。

（a）NI9234采集模块	（b）多块多通道采集系统

图3.4 模态试验数据采集分析设备

USB-9234为4通道动态信号采集模块，能够高精度地采集压电式传感器信号，模块参数见表3.3。

表3.3 NI数据采集模块性能参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 差分通道 | 4 |
| 类比输入解析度 | 24bits |
| 输入阻抗 | 305kOhm |
| 最大电压范围 | -5～5V |
| 激励电流 | 2mA |
| 动态范围 | 102dB |

HEV-500型激振器能够将电能转化为机械能，为试验提供激振，模块参数见表3.4.

表3.4激振器主要性能参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 最大允许激振力（Kg） | 50.0 |
| 力常数（Kg/A） | 2.10 |
| 力常数校准误差 | <3.0% |
| 最大振幅（mm） | 10.0 |
| 使用频率范围（Hz） | 0~2.00K |

## 3.3模态实验过程

### 3.3.1基于单点正弦扫描法的模态试验

（1）实验方案

在转子试验器上依次选取7个测点，实验示意图如图3-5所示。 在图中1至7处依次布置7个加速度传感器，其中1、2、6、7测点容易布置B&K传感器，使用双面胶直接粘贴到测点上，而3、4、5测点位置如图3.7，测点在机匣内部，安装DH182传感器较为方便。正弦激励力通过传感器测量，经过数据采集得到力和加速度信号通过数据采集卡传入到多通道采集系统，即：、、、、、、。

实验现场图片如上图，图3.6中的测点1和测点2，其中测点1在转子上，测点2在前支承上；图3.7了测点3、4、5，此5点约在转子中部，是通过机匣口盖安装到转子上的；图3.8现出了测点6和测点7。同样，测点6是在后支承上，测点7转子上。

（2）实验结果

通过正弦扫描法获得转子试验器整机加速度频率响应函数，通过频率响应函数可以识别结构的固有频率、阻尼比、振型等振动特征参数。0~160Hz内转子试验器各测点加速度频率响应函数如图所示。

图3.9 测点1幅值图                          图3.10 测点1相位图

图3.11 测点2幅值图                          图3.12 测点2相位图

图3.13 测点3幅值图                          图3.14 测点3相位图

图3.15 测点4幅值图                          图3.16 测点4相位图

图3.17 测点5幅值图                          图3.18 测点6相位图

图3.19 测点6幅值图                          图3.20 测点7相位图

图3.21 测点7幅值图                          图3.22 测点7相位图

根据正弦扫描法激励得到的频率响应函数，确定试验器整机模态振型。在0~160Hz的频率范围内，得到的一阶、二阶模态振型如图所示。

图3.23 第一阶振型图

图3.24 第二阶振型图

由图可知：通过正弦扫描法得到一二阶的振型图，一二阶共振频率分别是41.7HZ、115.9HZ。

### 3.3.2基于锤击法的模态试验

（1）实验方案

试验传感器布置与正弦扫描激励的测点相同(如图)，通过使用30927型力锤，对锤击位置进行敲击，通过NI USB9234数据采集器，利用自行编制的模态分析软件MAS1.0采集得到冲击响应信号和锤击力信号，并得到频响函数矩阵。实验现场锤击位置如图所示。

图3.25 锤击位置图

（2）实验结果

通过锤击法获得转子试验器整机加速度频率响应函数，通过频率响应函数可以识别结构的固有频率、阻尼比、振型等振动特征参数。0~160Hz内转子试验器各测点频率响应函数如图所示3.26到3.39。在0~160Hz的频率范围内，得到的一阶、二阶振型图如图3.40到3.41所示。

图3.26 测点1幅值图                          图3.27 测点1相位图

图3.28 测点2幅值图                          图3.29 测点2相位图

图3.30 测点3幅值图                          图3.31 测点3相位图

图3.32 测点4幅值图                          图3.33 测点4相位图

图3.34 测点5幅值图                          图3.35 测点5相位图

图3.36 测点6幅值图                          图3.37 测点6相位图

图3.38 测点7幅值图                          图3.39 测点7相位图

图3.40 第一阶振型图

图3.41 第二阶振型图

由图可知:第一阶共振频率是43.81HZ、第二阶共振频率是113.59HZ。该结果与正弦激励的模态试验结果十分接近，误差小于2%，一二阶振型图在振动趋势上十分接近，表示出该试验结果具有可信度。

3.4 本章小结

本章针对带机匣的航空发动机转子试验器，采用正弦激励和锤击法两种激励方法对转子试验器进行了模态试验。通过模态试验，得到了转子试验器的固有频率、模态振型以及响应特性。试验的结果将作为下一章仿真结果的重要对比。

# 第4章带机匣转子试验器的有限元建模及仿真

## 4.1 带机匣转子试验器拆装及测绘

在转子试验器仿真建模时，为了获得精确的结构物理模型，需要对试验器进行一定程度的拆解，方便测量结构尺寸及获得结构参数。通过拆装转子试验器，我们清晰的看到转子试验器的各部分组件：机匣、叶片静子结构、叶片转盘、转轴、鼠笼式弹性支承。带机匣的航空发动机转子试验器各组成结构拆解后状态见图4.1。

图4.1 转子试验器拆解结构图

图4.1中清晰地将转子试验器各组成结构展示出来，能够更加直观地了解试验器的内部结构。该转子试验器可以模拟多种典型的航空发动机故障状况，如转子不平衡、不对中、不同心、支承松动、轴承损坏等故障。

测量各结构的实际尺寸，能够更加准确地建立转子试验器仿真模型。转子试验器机匣结构可分为8段进行测量，其中两端为带有叶片的静子结构，转子结构由转轴及两个转盘组成，两个鼠笼式弹性支承结构较复杂，可通过进一步地拆分进行仔细测量。

以下是用UG三维软件建立的转子试验器各部件的三维建模图：

图4.2  机匣部件1                               图4.3  机匣部件2

图4.4  机匣部件3                              图4.5  机匣部件4

图4.6 机匣部件5                             图4.7  机匣部件 6

图4.8 机匣部件7                           4.9 转子几何模型

图4.10鼠笼式弹性支撑几何模型                           4.11 整机几何模型

以上图中，4.2,、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8为各部分机匣的三维几何模型，4.9为转子的三维几何模型、4.10为鼠笼式弹性支撑的三维几何模型，4.11是以上各部件装配后得到的整机的三维几何模型。

## 4.2 带机匣转子试验器三维几何模型的建立

根据测量获得的发动机转子试验器结构尺寸，建立试验器三维模型，三维建模能够更为精确地建立接近试验器实际物理结构的仿真模型。为了便于下一步的有限元网格的划分，我们对螺栓、键槽等处进行简化。因为转子试验器结构十分复杂，三维实体模型的建立不能仅仅对转子试验器结构一成不变的用三维软件进行绘制，而是要对其中的结构进行合理简化，主要有如下考虑：

（1）转子试验器中存在一些小的尖角、倒角、圆角，在进行有限元网格划分时会使单元尺寸的急剧变化，从而影响有限元计算结果。

（2）转子试验器中有许多开口、小孔、筋和突台等小尺寸结构，用于结构之间的联接或便于穿线等等，对试验的强度影响较小或者无影响，因此，对其进行适当的简化对结构的性能影响很小。

进行转子试验器简化时须遵循以下原则：

（1）能够保证完全反映转子试验器的力学特性和结构特性。

（2）对所关心的转子试验器模型关键部位尽量不简化，在不影响所关心部位结构特性和相应的前提下可以进行较大的简化。

按照前面提到的有限元法建模基本原则和转子试验器的简化原则，建立转子试验器三维实体模型，要对其进行简化，使其结构既能准确反映转子试验器的实际动力特性，又适合于计算分析。基于以上简化原则,对试验器三维几何模型进行简化,简化后各部件如图:

图 4.12  机匣部件简化图1               图 4.13 机匣部件简化图2

图 4.14  机匣部件简化图3               图 4.15  机匣部件简化图4

图 4.16  机匣部件简化图5           图 4.17  机匣部件简化图6

图 4.18  机匣部件简化图7             图 4.19  盘简化图 1

图 4.20   盘简化图 2               图 4.21  鼠笼结构简化图1

图 4.22  鼠笼结构简化图2                         图 4.23  轴简化图

## 4.3 带机匣转子试验器的有限元模型的建立

### 4.3.1 有限元建模步骤

使用有限元分析软件建立有限元模型的方法主要有两种。

第一种方法是利用CAD类三维软件根据图纸或实际的物件尺寸建立研究对象的模型。模型中需要含有基本的尺寸信息。然后，将其转换为CAE可识别的格式，通过合理的模型修正和处理，经过网格划分，获得所需要的结构模型。

另一种方法是使用CAE软件中的建模功能，根据模型的具体尺寸建立所需要的结构模型，进而得到有限元模型。然而对于，本文的研究对象转子试验器来说，结构相对复杂，直接用CAE软件有一定困难。

本文建立转子试验器的有限元模型，采用第一种方法与第二种方法相结合。先使用三维软件UG，对转子试验器进行三维实体建模。然后将得到的三维实体模型导入到HypeMesh软件进行网格划分，完成有限元分析模型的建立。转子试验器有限元建模的大致思路如图4.24所示。

图 4.24转子试验器的有限元模型的建立

### 4.3.2 材料参数

试验器材料材料参数见表4.1

表4.1 试验器材料参数

| 参数名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 弹性模量/pa | 2.06 |
| 泊松比 | 0.3 |
| 密度/(kg/m3) | 7800 |

### 4.3.3 单元选取

有限元单元类型的选择是有限元建模过程中非常重要的一个步骤。在静止坐标系下，通常使用BEAM4、MASS21、SOLID45、SOLID95、SOLID185、SOLID186、BEAM188、BEAM189等单元。在旋转坐标系中，常用单元有，MASS21、SHELL181、SOLID185、SOLID186、SOLID187等单元。在对航空发动机的动力特性进行分析时，很多学者研究过 1维单元、2维单元和3维单元对发动机振动特性的影响。本文选择3维实体模型进行仿真模拟。与1维和2维单元相比，3维实体单元将使模型离散后的总自由度数增加，对计算机的要求也更高，但是3维实体单元可以更真实完整反映实体结构的振动特性。

考虑本文的研究对象，在ANSYS软件中分析此类结构时，常用的3维结构实体单元有SOLID45、SOLID95、SOLID185和SOLID186。SOLID45单元是由8个节点组成，是1阶单元。SOLID95单元是SOLID45单元的2阶单元，是20节点单元，具有完全形函数，对曲线边界的建模适应良好。SOLID185单元也是8节点单元，其高阶单元是20节点的SOLID186单元，该单元具有二次位移，适用于生成不规则网格模型。已有论文研究过计算同一模型时，采用以上4种单元的计算结果会略微不同，其中SOLID45单元与其它单元结果差异较大，SOLID95和SOLID186单元由于是高阶单元，将产生更大的计算规模，耗费更多的计算时间。SOLID185单元的计算结果与SOLID95和SOLID186几乎完全一样，且计算规模更小，因此本文选用SOLID185单元进行计算分析。

SOLID185单元是8节点1阶单元，其几何和节点位置如图4.25所示。8个节点各有3个平动自由度，无转动自由度。该单元适用于大变形和大应变分析，具有超弹性等特性。默认单元坐标系为全局坐标系。图4.25中带圆圈数字所指的单元面均可施加载荷。载荷正方向指向单元内部。

图4.25  SOLID185单元几何

对转子静子整机一体建模其中一个很关键的部分是对轴承的模拟。轴承的本质是一个弹簧阻尼单元，不需要考虑弯曲和扭转。在ANSYS中，轴承可以采用COMBIN14单元和COMBI214模拟。本文中，采用4个COMBIN14单元模拟1个轴承。

COMBIN14单元有2个节点，各节点有沿着xyz方向的3个旋转自自由度。其几何结构和节点位置如图4.26所示。该单元具有1维、2维或3维应用中的轴向或扭转的性能。该单元为无质量单元，弹性和阻尼特性通过实常数定义，可以考虑，也可以去除。

图4.26  COMBIN14单元几何

### 4.3.4 网格划分

有限元模型的建立重要的部分就是网格的划分。网格划分的精度直接影响到有限元计算结果的精度。由于转子试验器模型结构较为复杂，需要考虑划分网格的条件较多。一般划分网格应注意以下几点的选择：

- 网格数量的控制

- 网格疏密的选取

- 网格质量的选择

- 单元阶次的选择

有限元计算的精度取决于网格质量，再好的求解器网格质量差，计算精度也会变差，HypeMesh软件强调了网格质量这一概念，比直接使用ANSYS划分网格具有更高的精度。以下是有限元单元网格图。4.26是转子的有限元网格图，4.27是机匣的有限元网格图，4.28是整机的有限元网格图。

图4.26 转子的有限元的网格图

图4.27 机匣的有限元的网格图

图4.28 整机的有限元的网格图

### 4.3.5 边界条件的定义

模拟真实试验器安装条件，对安装节处进行吊装处理，前安装节如图所示，施加x轴、y轴的边界约束。边界约束条件如表格所示。

表4.2 边界约束条件

| /(m/N)前支撑刚度 | 6e6 |
| --- | --- |
| /(m/N)后支撑刚度 | 6e6 |
| /(m/N)前安装节刚度 x | 1.5e6 |
| /(m/N) y | 1e7 |
| K5/(m/N)后安装节刚度 x | 7.5e6 |
| K6/(m/N) y | 5e7 |

图4.29 边界约束图

图4.29为施加边界约束的位置图。

## 4.4 有限元计算

### 4.4.1 模态计算

根据4.3节建立的试验器有限元模型，在前一小节给出的边界条件下，对该模型进行了模态计算，给定阻尼系数,A=5 B=6E-5，计算前20阶模态。

计算得到，试验器第一阶固有频率为42Hz，模态振型如图4-30，第二阶固有频率为114.556Hz,模态振型如图4-31

图4.30  模态振型图1

4.31模态振型图2

图4.30为第1阶模态振型图，对应的固有频率为42Hz，该振型为试验器整体的刚体位移表现为试验器转子静子同时偏摆；图4.31为第2阶模态，对应的振型对应的固有频率为114.556Hz，振型表现为，转子的一阶弯曲。

### 4.4.2 谐响应计算

谐响应分析用于确定线性结构在承受随时间按正弦（简谐）规律变化的载荷时的稳态响应，分析过程中只计算结构的稳态受迫振动，不考虑激振开始时的瞬态振动，谐响应分析的目的在于计算出结构在几种频率下的响应值（通常是位移）对频率的曲线，从而使设计人员能预测结构的持续性动力特性，验证设计是否能克服共振、疲劳以及其他受迫振动引起的有害效果。

本章4.3小节已经对试验器结构进行了模态分析，在约束与边界条件不变的条件下，在转子前端20877节点沿水平施加1N简谐激振力，求得的节点20617(位置与模态试验正弦慢速扫频测点1相同), ,节点9529(测点3),节点10080(测点4),节点9596(测点5),节点10782(测点7).各测点频率响应及相位特性计算结果如图4.32-4.41所示。

图4.32 测点1幅值图                     图4.33 测点1相位图

图4.34 测点3幅值图                       图4.35 测点3相位图

图4.36 测点4幅值图                        图4.37 测点4相位图

图4.38 测点5幅值图                          图4.39 测点5相位图

图4.40 测点7幅值图                             图4.41 测点7相位图

在激振频率0~200Hz范围内，试验器各测点水平方向的频率响应曲线均在频率试验器第1阶固有频率42Hz,和第2阶114.556Hz时出现共振波峰。相位均在第一阶固有频率42HZ和第二阶固有频率114.556HZ处出现反相。与模态计算结果对应良好。

## 4.5 仿真结果与试验结果的对比

对比试验与仿真计算结果，其中试验值为更为精确的正弦慢扫描方法得到的数据结果。将仿真得到的谐响应数据导出，计算得到加速度仿真加速度频率响应函数，与试验结果进。

表4.3  整机与仿真对比值

| 模态阶数 | 整机模态实验/Hz | 仿真模型/Hz | 模态特征 | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41.7 | 42 | 整体刚体运动 | 0.7 |
| 2 | 113.56 | 114.556 | 转子一阶弯曲 | 0.85 |

4.42 测点1对比图                  4.43 测点3对比图

4.44 测点4对比图                    4.45 测点5对比图

4.46 测点7对比图

由表4.3及图4.42-4.46可知，

- 试验与仿真前2阶固有频率对应良好，其中，第1阶误差仅为0.3HZ ，第二阶误差为0.966HZ，相对误差均小于1%。

- 试验与仿真得到的前2阶模态振型特征吻合良好，观察试验模态振型（图3.23和图3.24）及仿真模态振型（图4.30和图4.31）发现，模态振型完全一致。

- 由图4.42-图4.46可以看出，仿真得到的各测点加速度频率响应函数与试验实际测量得到的加速度频率响应函数曲线对应良好。

## 4.6  本章小结

本章中，首先对转子试验器进行了拆装测绘，根据其结构特性在UG软件中，建立了该发动机的几何模型。在几何建模的过程中，进行了一些简化。接着选择了合适的单元类型，在HYPERMESH软件中对该结构进行了网格划分，确定了边界条件，建立了该结构的静子转子一体有限元模型，对某型双转子发动机进行了有限元分析。最后，对比了有限元仿真结果与实验结果。

# 第五章 总结与展望

整机振动是航空发动机研制过程中遇到的主要问题。由于航空发动机结构复杂、整机振动分析存在困难， 通过试验得到整机振动特性成本较大。因此，我们希望研究出一种合理的建模方法来估算航空发动机的振动特性。

本文的主要工作如下：

（1）讨论转子试验器的建模方式，提出了转子试验器的仿真模型，推导了模型建模方法及整机振动有限元计算方法，总结建模流程；

（2）通过对转子试验器采用正弦扫描法和锤击法激励的方法，对转子试验器进模态试验，得到转子试验器的频响函数。通过两种试验方法，相互验证，得到转子试验器的准确的频响函数。

（3）对转子试验器进行拆装和测绘，得到转子试验器的三维模型，利用软件对三维模型划分网格，得到有限元模型。通过ANSYS软件对有限元模型进行计算，得到转子试验器的位移图像，经过转化，得到加速度的谐响应图像。

（4）转子试验器有限元建模的整机频响函数计算结果与整机实验结果进行对比，计算与实验达到了较好的一致性。

本文得到的主要结论总结如下：

整机振动有限元模型建模方法考虑到了有限元建模方法网格的质量问题，避免了直接用精度较低的网格出现误差较大的问题。实验和仿真结果对比表明，转子试验器的有限元建模方法对机匣振动响应的计算结果相对误差较小，计算效率较高。比较结果充分表明了该有限元建模方法可以在保证计算精度的前提下大幅度提高计算效率，该模型可以推广应用于实际航空发动机的整机振动建模分析，具有一定的工程应用价值。

[1]		刘永泉, 王德友, 洪杰, 等. 航空发动机整机振动控制技术分析[J]. 航空发动机, 2013, 39(5): 1-8.

[2]	陈予恕, 张华彪. 航空发动机整机动力学研究进展与展望[J]. 航空学报, 2011, 32(8): 1371-1391.

[3]	于明进, 程勇, 吴波等. 发动机故障的振动诊断[J]. 航空发动机, 1998, (3):54-57.

[4]	高等转子动力学: 理论, 技术与应用[M]. 机械工业出版社, 2000.

[5]	蒋炎坤. 基于动力学方程及几何模型的高速转子动力学特性. 华中科技大学学报（自然科学版），2006.10，34（10）：74-76.

[6]	Gerodin M Chen K S. Micro-gas turbine engine materials and structures [J]. Ceramic Engineering and Science Procedings, 1997, 18(4):11-18.

[7]	Zheng Zhao-chang et al.The complex modal analysis for the large rotor bearing foundation system. The 1987 ASME Design Technology Conferences 11th BIENNIAL Conference on Mechanical Vibration and Noise , Boston, MASSACHUSETS, September 27,1987:391～397.

[8]	Glasgow.D A, Nelson. H D. Stability analysis of rotor-bearing systems using component mode synthesis. American Society of Mechanical Engineers, Design Engineering Technical Conference, St. Louis, Mo; United States; 10-12 Sept. 1979. 8 pp. 1979.

[9]	高金海, 洪杰. 航空发动机整机动力特性建模技术研究[J]. 战术导弹技术, 2006 (3): 29-35.

[10]		陈果.双转子航空发动机整机振动建模与分析,振动工程学报[J],2011,24(6):619-632

[11]	冯国全,朱梓根.具有初始弯曲的转子系统的振动特性[J].航空发动机,2003,(1):20-22.

[12]	周海仑, 陈果. 航空发动机双转子-滚动轴承-机匣耦合系统动力学分析[J]. 航空动力学报, 2009,

[13] 薛伟敏, 华宏星. 基于试验数据的频响函数综合法概述[J]. 噪声与振动控制, 2013, 33(4): 68-74.

[14]	付才高, 郑大平, 欧园霞, 等. 转子动力学及整机振动 (航空发动机设计手册第 19 册)[Z][J]. 2000

[15] 周亚武. 汽轮机转子有限元建模及动力学分析[D].武汉: 华中科技大学, 2009.

[16] 张欢;陈予恕. 航空发动机转子系统的动态响应计算[J], 动力学与控制学报, 2014(1):36-43

[17] 徐秋实. 航空发动机整机振动的分析和控制方法_徐秋实[J]. 航空科学技术, 2014(7): 12-16.

[18] 谢军.汽车车身有限元建模与动力学分析[D].东南大学博士学位论文，1999

# 致    谢

本文是在陈果老师、屈美娇博士的悉心指导下完成的。在完成毕业设计的这段时间里，他们给予我的指导不仅仅是在学业上，更是在做人做事上。每一次遇到问题，他们都会鼓励我，支持我。每一个沟沟坎坎，都让我不断成长。从面对困难的心态，到分析问题的方法，从学习方法到思维模式，他们都给了我太多正向的引导和指点。非常感谢陈老师和屈博士，在这段时光里，对我的教诲和帮助。

这次毕业设计是我大学学业的终结点，在这个里程碑式的节点上，我特别感谢大学中各门课的老师。他们给了我知识，教会了学习方法，如何应用学习的技能。他们也教会了我，如何做人，如何待人接物。沟通是大学教给我的一门重要的课程。

大学四年里，父母扮演着十分重要的角色。在我的学习生活中，他们总是默默的支持着我，没有给我压力。十分惭愧，成年以来还要他们在经济上支持我。在这里，我只能默念，在未来的时间，我会用实际行动来感恩父母。

感谢我的舍友、我的同学。他们是我身边的人。在生活和学习中，因为有了集体，才变得更加容易。大家一起学习，一起生活。大家有时候有争执，有时候有欢乐，有时候很努力，有时候也一起放纵。走到最后，才发现这份感情弥足珍贵。

时光荏苒，又到了毕业季，南航，难说再见！

# Comments

小三号黑体，居中，摘要与题目前空一行。

300字左右，小四宋体，首行缩进2个字符，摘要正文1.5倍行距

关键词为小三黑体，居行首。

小三新罗马字体，居中，与题目空一行

小三新罗马字体，居行首。

# Text boxes

图3.1 转子试验器

图3.2 转子试验器剖面图

1

3

4

6

7

2

5

阻抗头

5

激振器

图3.5 带机匣的转子试验器模态试验示意图

测点2

测点1

图3.6测点位置图1

测点5

测点4

测点3

图3.7测点位置图2

测点7

测点6

测点3、4、5

（在内部）

图3.8测点位置图3

41.7Hz

115.9Hz

机匣

叶片静子结构

叶片转盘

转轴

鼠笼式弹性支承

三维实体几何模型UG

定义单元类型

定义单元实常数、材料属性

分配单元属性、划分实体模型

生成有限元模型